## Slide 2: BIODIGESTOR ANAEROBIO
Aprovechamiento de residuos orgánicos de manejo especial para la producción de biogás

## Slide 3: DATOS TÉCNICOS:
TRATAMIENTO A:
Residuos orgánicos de manejo especial: 6 ton/día
Agua Residual = 250 m3/día
EXTRACCIÓN DE BIOGÁS:
Se extraen diariamente entre 850 a 1,200 m3 de biogás.
CAPACIDAD INSTALADA:
Volumen del biodigestor: 5,832 m3
Almacenamiento de biogás: 5,250 m3
VENTAJAS:
·Combate al cambio climático al sustituir diésel por biogás.
·Cuida la salud pública controlando los contaminantes que puedan ir a suelo, agua y aire.

## Slide 4: EXTRACCIÓN DE BIOGÁS:
Cantidad de residuos orgánicos destruidos en el biodigestor
Chart: BIOGÁS EXTRAÍDO DEL BIODIGESTOR: AÑO 2016 A JUNIO 2021
| Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | A Junio año 2021
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS | 13885.3683 | 83312.21 | 143195.8433 | 154336.06 | 167922.3827 | 122545.165

## Slide 5: CONSUMO DE DIÉSEL A LA FECHA:
Cuantificación animales de abasto faenados
Chart: CONSUMO DIÉSEL: AÑO 2016 A JUNIO DEL AÑO 2021
| Año 2016 Sacrificio 161,676 animales | Año 2017 Sacrificio 187,453 animales | Año 2018 Sacrificio 181,857 animales | Año 2019 Sacrificio 187,313 animales | Año 2020 Sacrificio 206,409 animales | A Junio 2021 Sacrificio 100,302 animales
#REF! | 67738.4 | 32563 | 13522 | 10489 | 27407 | 7451

## Slide 6: DIÉSEL EMPLEADO POR ANIMAL:
Litros de diésel consumidos por animal faenado: comparado con el mejor mes de ahorro
Chart: CANTIDAD DE DIÉSEL EMPLEADO POR ANIMAL FAENADO: (Litros diésel/animal)
| Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | A Junio año 2021 | NOV Y DIC DEL AÑO 2018
Litros diesel/animal | 0.37 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.01

## Slide 7: AHORRO ANUAL EN PESOS:
Acumulado a la fecha: considerando además la fluctuación de costos en combustible diésel
Chart: AHORRO ANUAL EN PESOS Y ACUMULADO A LA FECHA
| Año 2016 Costo $13.77/Litro diésel | Año 2017 Costo $17.08/Litro de diésel | Año 2018 Costo $20.90/Litro de diésel | Año 2019 Costo $20.95/Litro de diésel | Año 2020 Costo $19.85/Litro de diésel | A Junio 2021 Costo $21.40/Litro de diésel
AHORRO EN PESOS | 132757.768 | 511850.1948 | 1101866.183 | 1181975.7057 | 1154082.2876 | 716178.4168

## Slide 8: CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:
Evita el uso de combustibles fósiles como el diésel.
Contribuye a la reducción del calentamiento global, evitando la emisión de gases de efecto invernadero como el metano.
Tiene bajos costos de mantenimiento ya que posee dos equipos electromecánicos; todos sus materiales y refacciones son reemplazables a bajo costo.
Produce pocos lodos como resultado del tratamiento para la materia orgánica.
Evita malos olores y controla microorganismos capaces de generar enfermedades.